企业简介

瑞安市华旭机械有限公司属中国制药设备行业协会，中国包装技术协会会员单位，专业从事研究、开发、设计、生产封闭式全自动胶囊充填机，现有NJP-200、NJP-400、NJP-800、NJP-1200、NJP-2000、NJP-2300、NJP-3500等系列型号产品。系全国同类产品规格最齐全的一家企业，并已通过ISO9001：2008质量管理体系认证，其中NJP-200型、NJP-400型研究出国内外首创机型，为各中小型企业、药厂及科研单位等服务。并淘汰半自动胶囊充填机，符合ＧＭＰ规范要求。 
     本公司多年来专业生产全自动胶囊充填机、及各种模具配件，造型美观、质量稳定、价格合理，达到国内同类产品的领先水平。产品销向国内20多个省市，并出口俄罗斯、巴基斯坦、马来西亚、孟加拉国、印尼、泰国、越南、尼日利亚、香港等国家和地区，系列全自动胶囊充填机深受广大用户的一致好评，欢迎新老用户来电来涵洽谈业务。 
     公司坚持“诚信为本、永创新高”的兴业之路，为创“一流企业、一流产品、一流服务”而锐意进取，我们愿与广大客户真诚合作，与时俱进，共创辉煌。

NJP-200/400A、D型全自动胶囊充填机

特点与创新技术

NJP-200/400型全自动胶囊充填机，是淘汰半自动胶囊充填机的更新换代产品，该设备最适应于医院、医药研究所、实验室、大专院校、小型药厂及保健厂使用，深受客户青睐。

特点与创新

一、设备体积小、能耗低、易操作、易清洗。

二、产品标准化，设备零部件可通用互换，更换模具便捷准确。

三、采用凸轮下置设计，增加了压力雾化油泵，保持凸轮槽内润滑，减少磨损，延长了零部件使用寿命。

四、采用高精度分度器，振动小，工作噪音低于80db，用真空定位机构使胶囊上机率达到99.9%以上。

五、采用以剂量盘下平面为基准，三维调节，间隙均匀，有效保证装量差异，清洗时非常方便。

六、人机界面，功能齐全。缺料缺囊及料道出现故障时，自动报警，自动停机，实时每粒计量和累计产量的显示功能。

NJP-200/400A、D型全自动胶囊充填机

设备图片

机器外罩不锈钢采用进口拉丝板材料，表面无需抛光，出厂时，直接撕掉表层模即可

便于清洁、无污染的全封闭八工位工作回转     电控部分均采用国际知名品牌元器件

台以及清洁简便的充填机构

NJP-200/400A、D型全自动胶囊充填机

主要技术参数

| 型号 | NJP-200 | NJP-400 |
| --- | --- | --- |
| 产量 | 200粒/分 | 400粒/分 |
| 充填剂型 | 粉剂、颗粒、片剂 | 粉剂、颗粒、片剂 |
| 模孔数量 | 2 | 3 |
| 电源 | 380/220V 50Hz | 380/220V 50Hz |
| 适用胶囊 型号 | 00#-5#胶囊/安全型胶囊A-E |
| 装量差异 | ±3%－±4% | ±3%－±4% |
| 噪音 | ≤78dB（A） | ≤78dB（A） |
| 上机率 | 空胶囊99.9% 满胶囊99.5以上 |
| 主机尺寸 | 750*680*1700mm | 750*680*1700mm |
| 主机重量 | 700kg | 700kg |

NJP-200/400A型全自动胶囊充填机

主要电器配件配置表

| 品名 | 规格型号 | 产 地 | 台/只 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整精密间歇分度器 | 83D-6 83D-8 | 浙江众力 | 各1台 |
| 主电机 | XDW1.1 | 台湾东力 | 1台 |
| 变频器 | VFP015B21A | 深圳三晶 | 1台 |
| 光轴 | DKNΦ20-25 | 日本进口 | 1套 |
| 直线轴承 | SDE25Y | 日本进口 | 4只 |
| 直线轴承 | SDE20Y | 日本进口 | 8只 |
| 直线轴承 | SDE13Y | 日本进口 | 10只 |
| 直线轴承 | SDE12Y | 日本进口 | 8只 |
| 直线轴承 | SDE10Y | 日本进口 | 10只 |
| 滚针轴承 | IKDCF18 | 日本进口 | 1只 |
| 热继电器 | 3UA59 | 正泰集团 | 3只 |
| 继电器 | 3TB43 | 正泰集团 | 1只 |
| 继电器 | 3TB41 | 正泰集团 | 3只 |
| 断路器 | 5SJ63-25 | 正泰集团 | 1只 |
| 断路器 | 5SJ61-6 | 正泰集团 | 1只 |
| 传感器 | LJC30A-H-Z/AB2 | 中国上海 | 1只 |
| 控制按钮 |  | 正泰集团 | 5个 |
| 机器外罩全部采用304不锈钢材料 |

NJP-200/400D型全自动胶囊充填机

主要电器配件配置表

| 品名 | 规格型号 | 产 地 | 台/只 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整精密间歇分度器 | 83D-6，83D-8 | 浙江众力 | 各1台 |
| 主电机 | XDW1.1 | 台湾东力 | 1台 |
| 真空泵 | SK-0.2A，ZBV206D | 上海新环 | 1台 |
| 人机界面 | DOP-B05S100 | 台湾维纶 | 1台 |
| 变频器 | VFP015B21A | 台湾台达 | 1台 |
| 可编程控制器 | DVP14E | 台湾台达 | 1台 |
| 光轴 | DKNΦ20-25 | 日本进口 | 1套 |
| 直线轴承 | SDE25Y | 日本进口 | 4只 |
| 直线轴承 | SDE20Y | 日本进口 | 8只 |
| 直线轴承 | SDE13Y | 日本进口 | 10只 |
| 直线轴承 | SDE12Y | 日本进口 | 8只 |
| 直线轴承 | SDE10Y | 日本进口 | 10只 |
| 滚针轴承 | IKDCF18 | 日本进口 | 1只 |
| 热继电器 | 3UA59 | 法国施耐德 | 3只 |
| 继电器 | 3TB43 | 法国施耐德 | 1只 |
| 继电器 | 3TB41 | 法国施耐德 | 3只 |
| 断路器 | 5SJ63-25 | 法国施耐德 | 1只 |
| 断路器 | 5SJ61-6 | 法国施耐德 | 1只 |
| 传感器 | LJC30A-H-Z/AB2 | 中国上海 | 1只 |

NJP-800/1000/1200D型全自动胶囊充填机

特点与创新技术

本机是一种间歇式运作，孔盘式充填的全自动硬胶囊充填设备。该机结合中药的特性和GMP的要求进行了优化设计，具有结构紧凑、机型小、噪音低、充填剂量准确、功能齐全、运行稳定等特点，能同时完成拨囊、分囊、充填、剔废、锁紧、成品出料、模块清洗等动作，是药品、保健品等生产企业最理想的硬胶囊充填设备。

特点与创新

- 改进了模转盘内部设计，采用原装日本直线轴承，保证了设备的精度以及使用寿命。

二、采用凸轮下置设计，增加了压力雾化油泵，减少磨损，延长零部件使用寿命。

三、立柱和底盘连为一体，使充填座不易移位，下料更稳、更准。

四、采用以剂量盘下平面为基准，三维调节，间隙均匀，有效保证装量差异，清洗时非常方便。

五、人机界面，功能齐全。缺料缺囊及料道出现故障时，自动报警，自动停机，实时每粒计量和累计产量的显示功能。

NJP-800/1000/1200D型全自动胶囊充填机

设备图片

机器外罩不锈钢采用进口拉丝板材料，表面无需抛光，出厂时，直接撕掉表层模即可

便于清洁、无污染的全封闭十工位工作回转台     高配置、高精度的传动部分

清洁简便的充填机构

NJP-800/1000/1200D型全自动胶囊充填机

主要技术参数

| 型号 | NJP-800 | NJP-1000 | NJP-1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产量 | 800粒/分 | 1000粒/分 | 1200粒/分 |
| 充填剂型 | 粉剂、颗粒、片剂 | 粉剂、颗粒、片剂 | 粉剂、颗粒、片剂 |
| 模孔数量 | 6 | 8 | 9 |
| 电源 | 380/220V 50Hz | 380/220V 50Hz | 380/220V 50Hz |
| 适用胶囊型号 | 00#-5#胶囊/安全型胶囊A-E |
| 装量差异 | ±3%－±4% | ±3%－±4% | ±3%－±4% |
| 噪音 | ≤78dB（A） | ≤78dB（A） | ≤78dB（A） |
| 上机率 | 空胶囊99.9% 满胶囊99.5以上 |
| 主机尺寸 | 1020*860*1970mm | 1020*860*1970mm | 1020*860*1970mm |
| 主机重量 | 900kg | 900kg | 900kg |

NJP-800/1000/1200D型全自动胶囊充填机

主要电器配件配置表

| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变频器 | 6SE6420-2UC21-5BAO | 台湾台达 | 1台 |
| PLC | DVP-14ES | 台湾台达 | 1台 |
| 主电机 | 1.5KW | 台湾台邦 | 1台 |
| 控制面板 | WEINVIEW | 台湾威纶 | 1套 |
| 断路器 | 3VU1340 | 德国西门子 | 4只 |
| 交流接触器 | 3TE3010 | 德国西门子 | 3只 |
| 开关电源 | S-50-24 | 台湾明纬 | 1只 |
| 直接轴承 | SDE40Y | 日本进口 | 4只 |
| 直接轴承 | SDE20Y | 日本进口 | 8只 |
| 直接轴承 | SDE16Y | 日本进口 | 10只 |
| 直接轴承 | SDE12Y | 日本进口 | 18只 |
| 滚轮轴承 | CF18 | 日本进口 | 1只 |
| 滚轮轴承 | CF12 | 日本进口 | 5只 |
| 滚轮轴承 | CF6 | 日本进口 | 10只 |
| 光轴 | DKN￠20-40 | 日本进口 | 1套 |
| 高精密分度箱 | 83D-10 83D-6 | 中国山东 | 各1台 |
| 吸尘器 | 2.2KW | 本公司制造 | 1台 |
| 真空泵 | SK-0.5 | 浙江上海 | 1 台 |

NJP-2000/2300D型全自动胶囊充填机

特点与创新技术

本机是在NJP-1200型全自动胶囊充填机的基础上，为满足大批量生产的需要而设计的。其功能达到国内先进水平，是目前制药行业生产胶囊药品最理想的设备。

特点与创新

一、改进了模转盘内部设计，采用原装日本直线轴承，保证了设备的精度以及使用寿命。

二、采用凸轮下置设计，增加了压力雾化油泵，保持凸轮槽内润滑，减少磨损，延长零部件使用寿命。

三、采用电脑控制，无级变频调速，数码显示达到操作方便，醒目直观。

四、采用对计量盘下平面为基础，三维调节机构，间隙均匀，保证了装量差异，计量准确，控制在±3.5%。（选用一般机制胶囊上机率达99%以上。该机适用于充填传统中医药品和西方药品）

五、设有对人、机的安全保护装置，具有缺料自动停机装置，达到机器运行平稳，安全可靠，是药品、保健品等生产硬胶囊制剂药厂的理想设备。

NJP-2000/2300D型全自动胶囊充填机

设备图片

机器外罩不锈钢采用进口拉丝板材料，表面无需抛光，出厂时，直接撕掉表层模即可

便于清洁、无污染的全封闭八工位工作回转          电控部分均采用国际知名品牌元器件

台以及清洁简便的充填机构

NJP-2000/2300D型全自动胶囊充填机

主要技术参数

| 型号 | NJP-2000 | NJP-2300 |
| --- | --- | --- |
| 产量 | 2000粒/分 | 2300粒/分 |
| 充填剂型 | 粉剂、颗粒、片剂 | 粉剂、颗粒、片剂 |
| 模孔数量 |  |  |
| 电源 | 380/220V 50Hz 6.82kw | 380/220V 50Hz 6.82kw |
| 适用胶囊 | 00#-5#胶囊/安全型胶囊A-E |
| 装量差异 | ±3%－±4% | ±3%－±4% |
| 噪音 | ≤78dB（A） | ≤78dB（A） |
| 上机率 | 空胶囊99.9% 满胶囊99.5以上 |
| 主机尺寸 | 1200*1050*2100mm | 1200*1050*2100mm |
| 主机重量 | 1300kg | 1300kg |

NJP-2000/2300D型全自动胶囊充填机

主要电器配件配置表

| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变频器 | 2.2kw-13HP 460V-3PHASE | 台湾台达 | 1台 |
| PLC | DVP-14ES | 台湾台达 | 1台 |
| 主电机 | 2.2KW | 台湾台邦 | 1台 |
| 触摸屏 | WEINVIEW | 台湾维纶 | 1套 |
| 断路器 | 3VU1340 | 德国西门子 | 4只 |
| 交流接触器 | 3TE3010 | 德国西门子 | 3只 |
| 开关电源 | S-50-24 | 台湾明纬 | 1只 |
| 直接轴承 | SDE50Y | 日本进口 | 4只 |
| 直接轴承 | SDE20Y | 日本进口 | 10只 |
| 直接轴承 | SDE16Y | 日本进口 | 10只 |
| 直接轴承 | SDE12Y | 日本进口 | 18只 |
| 滚轮轴承 | CF18 | 日本进口 | 2只 |
| 滚轮轴承 | CF12 | 日本进口 | 5只 |
| 滚轮轴承 | CF6 | 日本进口 | 10只 |
| 光轴 | DKN￠20-40 | 日本进口 | 1套 |
| 高精密间歇分割器 | GJC100-6 GJC100-10 | 中国山东 | 各1台 |
| 吸尘器 | 2.2KW | 本公司制造 | 1台 |
| 真空泵 | SK-0.5 | 上海新环 | 1 台 |

NJP-3200/3500/3800A、D型全自动胶囊充填机

特点与创新技术

NJP-3200/3500/3800型全自动胶囊充填机是本公司在原有技术基础上吸收世界同类产品的优点，自行研制开发的新型产品。该机具有产量大，充填剂量准确，对药物及空心胶囊适应性好，运行稳定，自动化程度高等特点。

特点与创新

一、该设备是一种间歇式动作，孔盘式充填的全自动硬胶囊充填设备，在充填、迴转部位全封闭，上模座外形设计美观大方，且没有死角，清洁方便快捷。

二、上、下模块单向运转，进口双唇聚氨酯密封圈，密封性能好。

三、模块清洁工位吹气、吸气相结合，保证高速运转模孔无粉尘。

四、锁紧工位设有吸粉装置。

五、成品出囊工位设有卡囊圈，无粉尘飞扬。

六、计量盘材料采用铜制造，增加耐磨性，不容易变型。

NJP-3200/3500/3800C、D型全自动胶囊充填机

机器外罩不锈钢采用进口拉丝板材料，表面无需抛光，出厂时，直接撕掉表层模即可

便于清洁、无污染的全封闭八工位工作回转     净化压缩空气、彻底清除模孔内粉尘。

台以及清洁简便的充填机构                   无须气源、无粉尘飞扬的出囊装置

NJP-3200/3500/3800C、D型全自动胶囊充填机

主要技术参数

| 型号 | NJP-3200 | NJP-3500 | NJP-3800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产量 | 3200粒/分 | 3500粒/分 | 3800粒/分 |
| 充填剂型 | 粉剂、颗粒、片剂 | 粉剂、颗粒、片剂 | 粉剂、颗粒、片剂 |
| 模孔数量 | 23 | 25 | 27 |
| 电源 | 380/220V 50Hz 9.37kw | 380/220V 50Hz 9.37kw | 380/220V 50Hz 9.37kw |
| 适用胶囊型号 | 00#-5#胶囊/安全型胶囊A-E |
| 装量差异 | ±3%－±4% | ±3%－±4% | ±3%－±4% |
| 噪音 | ≤78dB（A） | ≤78dB（A） | ≤78dB（A） |
| 上机率 | 空胶囊99.9% 满胶囊99.5以上 |
| 主机尺寸 | 1850*1470*2080mm | 1850*1470*2080mm | 1850*1470*2080mm |
| 主机重量 | 2400kg | 2400kg | 2400kg |

NJP-3200/3500/3800C、D型全自动胶囊充填机

NJP-3200/3500/3800C型全自动胶囊充填机配置表

| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高精密间歇分割器 | GJC140-6 GJC180-10 | 台湾赛福 | 各1台 |
| 变频器 | 3.7kw-13HP 380V-3PHASE | 台湾台达 | 1台 |
| PLC | DVP-24ES | 台湾台达 | 1台 |
| 主电机 | 3KW | 德国SEW | 1台 |
| 触摸屏 | Germany Siemens | 台湾维纶 | 1套 |
| 断路器 | 3VU1340 | 德国西门子 | 4只 |
| 交流接触器 | 3TE3010 | 德国西门子 | 3只 |
| 开关电源 | S-50-24 | 德国西门子 | 1只 |
| 直接轴承 | SDE50Y | 日本进口 | 4只 |
| 直接轴承 | SDE25Y | 日本进口 | 12只 |
| 直接轴承 | SDE12Y | 日本进口 | 18只 |
| 滚轮轴承 | CF20 | 日本进口 | 2只 |
| 滚轮轴承 | CF12 | 日本进口 | 3只 |
| 滚轮轴承 | CF8 | 日本进口 | 10只 |
| 光轴 | DKN￠20-50 | 日本进口 | 1套 |
| 吸尘器 | 3KW | 本公司制造 | 1台 |
| 真空泵 | 3KW | 上海新环 | 1 台 |

NJP-3200/3500/3800C、D型全自动胶囊充填机

NJP-3200/3500/3800D型全自动胶囊充填机配置表

| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高精密间歇分割器 | GJC140-6 GJC180-10 | 台湾赛福 | 各1台 |
| 变频器 | 3.7kw-13HP 380V-3PHASE | 台湾台达 | 1台 |
| PLC | DVP-24ES | 德国西门子 | 1台 |
| 主电机 | 3KW | 德国SEW | 1台 |
| 触摸屏 | Germany Siemens | 德国西门子 | 1套 |
| 断路器 | 3VU1340 | 德国西门子 | 4只 |
| 交流接触器 | 3TE3010 | 德国西门子 | 3只 |
| 开关电源 | S-50-24 | 德国西门子 | 1只 |
| 直接轴承 | SDE50Y | 日本进口 | 4只 |
| 直接轴承 | SDE25Y | 日本进口 | 12只 |
| 直接轴承 | SDE12Y | 日本进口 | 18只 |
| 滚轮轴承 | CF20 | 日本进口 | 2只 |
| 滚轮轴承 | CF12 | 日本进口 | 3只 |
| 滚轮轴承 | CF8 | 日本进口 | 10只 |
| 光轴 | DKN￠20-50 | 日本进口 | 1套 |
| 吸尘器 | 3KW | 本公司制造 | 1台 |
| 真空泵 | 3KW | 上海新环 | 1 台 |

HPT-II胶囊片剂抛光机

产品概述

胶囊抛光机主要用于抛光洁净附于胶囊上的粉尘、保证药物的卫

生标准。本机借助于无极平滑调速电机的驱动，工作可靠，生产胶囊药厂所必须的理想设备。

主要技术参数Main Technical Parameter

| 生产效率Output | Max7000(Dcs/min) |
| --- | --- |
| 功率Power | 0.2kw |
| 电源power | 220v50Hz |
| 外形尺寸Overall dimensions | 1300*500*1200mm |
| 重量Weight | 50kg |

KXL-135吸尘机

产品概述

本产品具有吸尘力强、噪音低、性能稳定、使用方便、移动灵活、适应性强，并能连续工作等特点，主要为制药、食品、化工等行业各类产生粉尘的设备配套使用，并可作为理想的清洁用具。

| 型号MODEL | XCJ-50 | XCJ-135 | XCJ-210 | XCJ-300 | XCJ-1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸气量 Output | 50m3/h | 135m3/h | 210m3/h | 300m3/h | 1600m3/h |
| 极限真空度 Max.vacuum degree | 10kpa | 15kpa | 20kpa | 21kpa | 0.45kpa |
| 功率 Power | 0.25kw | 1.1kw | 2.1kw | 3.0kw | 0.37kw |
| 电源 Power supply | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| 外型尺寸 Dimension | 360*270*645 (mm) | 750*420*1050 (mm) | 780*450*1150 (mm) | 850*600*1300 (mm) | 900*550*850 (mm) |
| 净重 Net weight | 24kg | 40kg | 75kg | 90kg | 90kg |

JNJ-A MODEL胶囊上料机

| 机器型号 | MODEL | JNJ-A |
| --- | --- | --- |
| 最高产量 | Max.Output | 45000粒/小时（Capsule/Hour） |
| 电机功率 | Motor power | 0.37KW |
| 外型尺寸 | Dimension | 900*505*2100mm |
| 整机重量 | Net weight | 75kg |

资格证明文件

企业法人营业执照

企业法人营业执照（副本）

税务登记证

税务登记证（副本）

组织机构代码证

组织机构代码证（副本）

会员证书

质量管理体系认证证书（英文）

质量管理体系认证证书（中文）

CE认证证书

检测报告